ТОВ «Проммашсервіс»

тел. +38 (056) 376-50-40, +38 (056) 376-50-30, +38 (050) 545-59-95,

E-mail: opms12@mail.ru      www.dneprmash.com.ua

| Обозначение | S, м | B мм | b мм | F мм | h мм | a мм | N, кВт | P, кН | Масса, Gк, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не более |
| 000.3-31758 | 10,5 |  |  |  |  |  | 89,5 | 150 | 21,0 |
| - 01 | 16,5 | 4900 | 6100 | 250 | 2150 | 2500 |  | 155 | 23,2 |
| - 02 | 22,5 | 5000 | 6200 | 500 | 2000 | 1000 | 103,5 | 168 | 28,0 |
| - 03 | 28,5 | 5300 | 6500 | 750 |  |  |  | 185 | 35,8 |
| - 04 | 34,5 | 5700 | 6900 | 950 |  |  | 119,5 | 225 | 51,8 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Грузоподъемность, т	- 16

2. Высота подъема крюка, м	- 16

3. Группа режима работы	- 7К

4. Скорость, м/с

подъема	- 0,25

передвижения тележки	- 0,63

передвижения крана	- 1,6

5. Скорость минимальная (установочная) 	- 1/8 от номинальной

6. Нагрузка на  колесо, Р,  кН	- см. табл.

7. Установленная мощность, N, кВт	- см. табл.

8. Конструктивная масса, Gк,  т	- см. табл.

9. Исполнение и категория размещения	-  У1; У3

10. Род тока и напряжение силовой цепи-  переменный 	- 380 В;  50 Гц

11. Температура окружающей среды,  град. С	- -40...+40

12. Тип кранового рельса	- Р43, КР70

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

1. * Размер указан для кранового рельса типа КР100 (КР120) по согласованию с Изготовителем.

2. Запрещается применять краны в агреcсивных и взрыво- и пожароопасных средах.

3. По согласованию Заказчика с Изготовителем возможно изготовление кранов отличающихся размерами и параметрами от указанных в габаритном чертеже.

| Сведения, сообщаемые заказчиком: |
| --- |
| 1. Пролет крана, S, м |  |  |
| 2. Место установки (помещение – У3, открытый воздух – У1) |  |  |
| 3. Температура окружающей среды, град. С |  |  |
| 4. Тип кранового рельса |  |  |
| 5. Наименование транспортируемого груза |  |  |
| 6. Монтаж и пусконаладочные работы (да, нет) |  |  |
| 7. Дополнительные требования |  |  |
| 8. Наименование предприятия (организации) |  |  |
| 9. Адрес предприятия (организации, почтовый) |  |  |
| 10. Руководитель предприятия (должность) |  |  |
| Фамилия, инициалы |  |  |
| место печати |  |  | подпись |  |