ТОВ «Проммашсервіс»

тел. +38 (056) 376-50-40, +38 (056) 376-50-30, +38 (050) 545-59-95,

E-mail: opms12@mail.ru      www.dneprmash.com.ua

| Обозначение | S, м | B | b | F мм | N, кВт | P, кН | Масса, Gк, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм | не более |
| 000.3-29279 | 10,5 | 4400 | 5600 | 250 | 19,2 | 113 | 15,5 |
| -01 | 16,5 |  |  |  |  | 127 | 18,0 |
| -02 | 22,5 |  |  | 500 | 22,2 | 140 | 21,9 |
| -03 | 28,5 |  |  | 560 |  | 157 | 27,5 |
| -04 | 34,5 | 5000 | 6200 | 750 |  | 187 | 39,5 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Грузоподъемность, т

главного крюка		- 16

вспомогательного крюка		- 3,2

2. Высота подъема, м

главного крюка		- 16

вспомогательного крюка		- 18

3. Группа режима работы		- 2К

4. Скорость, м/с

подъема главного крюка		- 0,040

вспомогательного крюка		- 0,160

передвижения тележки		- 0,320

передвижения крана		- 0,8

5. Нагрузка на колесо, Р,  кН		- см. табл.

6. Установленная мощность, N, кВт		- см. табл.

7. Конструктивная масса, Gк,  т		- см. табл.

8. Исполнение и категория размещения		-  У1, У3

9. Род тока и напряжение силовой цепи 	-  переменный - 380 В;  50 Гц

10. Температура окружающей среды,  град. С		- -40...+40

11. Тип кранового рельса	- Р43, КР70-Л