Вход в кабину

| Обозначение | Группа режима работы | S, м | Vn1 | Vn2 | Vt | Vк | B | b | F мм | N, кВт | P, кН | Масса, Gк, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м/с | мм | не более |
| 000.3-29264 | 2К | 10,5 | 0,04 | 0,20 | 0,32 | 0,80 | 5100 | 6300 | 180 | 37,0 | 200 | 20,6 |
| -01 |  | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 | 23,3 |
| -02 |  | 22,5 |  |  |  |  |  |  | 250 |  | 240 | 27,7 |
| -03 |  | 28,5 |  |  |  |  |  |  | 450 |  | 260 | 35,0 |
| -04 |  | 34,5 |  |  |  |  | 5600 | 6800 | 650 |  | 300 | 48,8 |
| -05 | 5К | 10,5 | 0,125 | 0,32 | 0,63 | 1,25 | 5100 | 6300 | 180 | 79,0 | 205 | 22,8 |
| -06 |  | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 | 26,1 |
| -07 |  | 22,5 |  |  |  |  |  |  | 250 |  | 245 | 30,5 |
| -08 |  | 28,5 |  |  |  |  |  |  | 450 |  | 265 | 37,5 |
| -09 |  | 34,5 |  |  |  |  | 5600 | 6800 | 650 |  | 300 | 51,5 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Грузоподъемность, т

главного крюка							- 32

вспомогательного крюка					- 5,0

2. Высота подъема, м

главного крюка							- 12,5

вспомогательного крюка					- 14

3. Группа режима работы						- см. табл.

4. Скорость, м/с

подъема главного крюка, Vn1					- см. табл.

подъема вспомогательного крюка, Vn2			               - см. табл.

передвижения тележки, Vt					- см. табл.

передвижения крана, Vk						 - см. табл.

5. Нагрузка на  колесо, Р,  кН					               - см. табл.

6. Установленная мощность, N, кВт					- см. табл.

7. Конструктивная масса, Gк,  т						- см. табл.

8. Исполнение и категория размещения					- У1;  У3

9. Род тока и напряжение силовой цепи  			-  переменный - 380 В;  50 Гц

10. Температура окружающей среды,  град. С				- -40...+40

11. Тип кранового рельса						- Р43, КР70-Л

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

1. Запрещается применять краны в агрессивных, взрыво- и пожароопасных средах и использовать их для транспортировки расплавленного металла, шлака, ядовитых и взрывчатых веществ.

2. По согласованию Заказчика с Изготовителем возможно изготовление кранов, отличающихся размерами и параметрами от указанных в габаритном чертеже.

| Сведения, сообщаемые заказчиком: |
| --- |
| 1. Пролет крана, S, м |  |  |
| 2. Высота подъема, м |  |  |
| 3. Группа режима работы |  |  |
| 4. Место установки (помещение – У3, открытый воздух – У1) |  |  |
| 5. Тип кабины (открытая, закрытая) |  |  |
| 6. Температура окружающей среды, град. С |  |  |
| 7. Тип кранового рельса |  |  |
| 8. Наименование транспортируемого груза |  |  |
| 9. Дополнительные требования |  |  |
| 10. Наименование предприятия (организации) |  |  |
| 11. Адрес предприятия (организации, почтовый) |  |  |
| 12. Руководитель предприятия (должность) |  |  |
| Фамилия, инициалы |  |  |
| место печати |  |  | подпись |  |