ТОВ «Проммашсервіс»

тел. +38 (056) 376-50-40, +38 (056) 376-50-30, +38 (050) 545-59-95,

E-mail: opms12@mail.ru      www.dneprmash.com.ua

Кран консольный стационарный общепромышленного исполнения

с механическим поворотом консоли

Грузоподъемность 0,25 ÷ 3,2 тн

Рис. 1	Рис. 2

Основные технические характеристики:

| Грузоподъ-емность, т | Вылет Rmax, мм | Высота подъема Н, мм | Расстояние от оси вращения до конца консоли L, мм не менее | Высота крана Н1, мм | D,мм | d, мм | Число отверстий, шт | Масса крана, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25; 0,5 | 2500 | 2,0-4,0 | 2870 | 3,02-5,02 | Ø 900 | 33 | 6 | 1,245 |
|  | 3200 |  | 3570 |  |  |  |  | 1,346 |
|  | 4000 | 2,0-4,0 | 4370 |  |  |  |  | 1,436 |
|  | 5000 | 4,0-5,0 | 5370 | 5,02-6,02 |  |  |  | 1,506 |
|  | 6300 | 5,0-6,3 | 6670 | 6,02-7,32 | Ø 1100 | 40 | 8 | 2,063 |
| 1,0 | 2500 | 2,0-5,0 | 2920 | 3,155-6,155 | Ø 900 | 33 | 6 | 1,453 |
|  | 3200 |  | 3620 |  |  |  |  | 1,491 |
|  | 4000 | 2,0-4,0 | 4420 | 3,215-5,215 |  |  |  | 2,018 |
|  | 5000 | 4,0-5,0 | 5420 | 5,215-6,215 |  |  |  | 2415 |
|  | 6300 | 5,0-6,3 | 6720 | 6,215-7,215 | Ø 1100 | 40 | 8 | 2700 |
| 2,0 | 2500 | 2,0-5,0 | 2970 | 3,51-6,51 | Ø 1100 | 40 | 8 | 2280 |
|  | 3200 |  | 3670 |  |  |  |  | 2420 |
|  | 4000 |  | 4470 |  |  |  |  | 2666 |
|  | 5000 |  | 5470 |  |  |  |  | 2924 |
|  | 6300 | 5,0-6,3 | 6770 | 6,51-7,81 | Ø 1300 |  |  | 3211 |
| 3,2 | 2500 | 2,0-4,0 | 3050 | 3,76-5,76 | Ø 1300 | 40 | 8 | 2296 |
|  | 3200 |  | 3750 |  |  |  |  | 2551 |
|  | 4000 | 4,0-5,0 | 4550 | 5,76-6,76 |  |  |  | 3213 |
|  | 5000 | 5,0-6,3 | 5550 | 6,76-8,06 |  | 48 |  | 3673 |
|  | 6300 |  | 6850 |  | Ø 1400 |  | 16 | 4268 |
|  | 7000 |  | 7550 |  |  |  |  | 5200 |

По специальному заказу возможно изготовление консольных кранов грузоподъёмностью до 5т, 6,3т, 8т, 10т.

| ТОВ «Проммашсервіс» тел. +38 (056) 376-50-40, +38 (056) 376-50-30, +38 (050) 545-59-95, E-mail: opms12@mail.ru www.dneprmash.com.ua Кран консольный стационарный общепромышленного исполнения с механическим поворотом консоли Грузоподъемность 0,25 ÷ 3,2 тн СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ КРАНА |
| --- |
| Грузоподъемность крана, т |  |
| Высота подъема, H, м |  |
| Высота крана (заполняется если есть ограничение по высоте помещения) |  |
| Вылет консоли, Rmax, мм |  |
| Механизм подъема | Ручной | Электрический |
| Температура эксплуатации, град. С |  |
| Климатическое исполнение | У3 (в помещении) | У2 (под навесом) | У1 (на улице) |
| Исполнение крана | Общепромышленное | Пожаробезопасное |
| Наименование транспортируемого груза |  |
| Количество заказываемых кранов |  |
| Дополнительные требования |  |
| Наименование предприятия-заказчика |  |
| Адрес предприятия-заказчика |  |
| Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |  |
| место печати | ____________________________подпись |