ТОВ «Проммашсервіс»

тел. +38 (056) 376-50-40, +38 (056) 376-50-30, +38 (050) 545-59-95,

E-mail: opms12@mail.ru      www.dneprmash.com.ua

Кран консольный стационарный общепромышленного исполнения

с ручным поворотом консоли

Грузоподъемность 0,25 ÷ 2 тн, угол поворота консоли 3600

Рис. 1	Рис. 2

Основные технические характеристики:

| Грузоподъ-емность, т | Вылет Rmax, мм | Высота подъема Н, мм | Расстояние от оси вращения до конца консоли L, мм не менее | Высота крана Н1, мм | D,мм | d, мм | Число отверстий, шт | Масса крана, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25 | 2500 | 2,0-6,0 | 2910 | 2,79-6,79 | Ø 700 | 27 | 6 | 1,01 |
|  | 3200 |  | 3610 |  |  |  |  | 1,044 |
|  | 4000 | 2,0-4,0 | 4410 | 2,79-4,79 |  |  |  | 1,155 |
|  | 5000 | 4,0-5,0 | 5410 | 4,79-6,79 |  |  |  | 1,21 |
|  | 6300 | 5,0-6,3 | 6710 | 6,79-7,09 | Ø 900 | 33 |  | 1,35 |
| 0,5 | 2500 | 2,0-4,0 | 2870 | 3,02-6,02 | Ø 900 | 33 | 6 | 1,13 |
|  | 3200 |  | 3570 |  |  |  |  | 1,168 |
|  | 4000 |  | 4370 |  |  |  |  | 1,234 |
|  | 5000 | 4,0-5,0 | 5370 | 6,02-6,02 |  |  |  | 1,284 |
|  | 6300 | 5,0-6,3 | 6670 | 6,02-7,32 | Ø 1100 | 40 | 8 | 1,5 |
| 1,0 | 2500 | 2,0-5,0 | 2920 | 3,166-6,166 | Ø 900 | 33 | 6 | 1,33 |
|  | 3200 |  | 3620 |  |  |  |  | 1,37 |
|  | 4000 | 2,0-4,0 | 4420 | 3,216-6,216 |  |  |  | 1,54 |
|  | 5000 | 4,0-5,0 | 5420 | 6,216-6,216 |  |  |  | 1,6 |
|  | 6300 | 5,0-6,3 | 6720 | 6,216-7,616 | Ø 1100 | 40 | 8 | 1,744 |
| 2,0 | 2500 | 2,0-5,0 | 2970 | 3,61-6,61 | Ø 1100 | 40 | 8 | 1,61 |
|  | 3200 |  | 3670 |  |  |  |  | 1,881 |
|  | 4000 |  | 4470 |  |  |  |  | 2,14 |

ТОВ «Проммашсервіс»

тел. +38 (056) 376-50-40, +38 (056) 376-50-30, +38 (050) 545-59-95,

E-mail: opms12@mail.ru      www.dneprmash.com.ua

Кран консольный стационарный общепромышленного исполнения

с ручным поворотом консоли

Грузоподъемность 0,25 ÷ 2 тн, угол поворота консоли 3600

| СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ КРАНА |
| --- |
| Грузоподъемность крана, т |  |
| Высота подъема, H, м |  |
| Высота крана (заполняется если есть ограничение по высоте помещения) |  |
| Вылет консоли, Rmax, мм |  |
| Механизм подъема | Ручной | Электрический |
| Температура эксплуатации, град. С |  |
| Климатическое исполнение | У3 (в помещении) | У2 (под навесом) | У1 (на улице) |
| Исполнение крана | Общепромышленное | Пожаробезопасное |
| Наименование транспортируемого груза |  |
| Количество заказываемых кранов |  |
| Дополнительные требования |  |
| Наименование предприятия-заказчика |  |
| Адрес предприятия-заказчика |  |
| Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |  |
| место печати | ____________________________подпись |