ТОВ «Проммашсервіс»

тел. +38 (056) 376-50-40, +38 (056) 376-50-30, +38 (050) 545-59-95,

E-mail: opms12@mail.ru      www.dneprmash.com.ua

# Кран козловой электрический общего назначения

# управление из кабины

# г/п 5т

Основные технические характеристики:

| 1. Грузоподъемность, т | 5 |
| --- | --- |
| 2. Пролет крана Ln, м | 6 ─ 25 |
| 3. Высота подъема крюка H, м | 9 |
| 4. Группа режима работы крана по ГОСТ 25546-82(ISO 4301/1-86) | 3К (А3); 4К (А4) |
| 5. Скорость, м/с | подъема*) | 0,13 |
|  | передвижения тали*) | 0,33 |
|  | передвижения крана | 0,5 м/с |
| 6. Управление краном | из кабины, радиоуправление |
| 7. Токоподвод | Кабельный; кабельный барабан |
| 8. Род тока и напряжение: | переменный - 380 В; 50 Гц |
| 9. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт | 17,4 |
| 10. Масса крана, т | до 16,5 т |
| 11. Нагрузка на колесо крана, кН | 80 |
| 12. Тип кранового рельса | Р 43; КР 70 |
| 13. Климатическое исполнение | У1 |
| 14. Категория размещения | до V ветрового района включительно, в сейсмических районах не более 6 баллов |
| 15. Температура окружающей среды, °С | -20...+40 (-40…+40) |

*) Данные характеристики зависят от типа устанавливаемой электротали

ТОВ «Проммашсервіс»

тел. +38 (056) 376-50-40, +38 (056) 376-50-30, +38 (050) 545-59-95,

E-mail: opms12@mail.ru      www.dneprmash.com.ua

# Кран козловой электрический общего назначения

# управление из кабины

# г/п 5т

| СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ КРАНА |
| --- |
| Пролет крана, Ln, м. |  |
| Рабочий вылет консолей, м |  |
| Высота подъема, H, м. |  |
| Температура эксплуатации, град. С |  |
| Токоподвод |  |
| Управление краном | Кабина | Радиоуправление |
| Подкрановый путь |  |
| Наименование транспортируемого груза |  |
| Количество заказываемых кранов, шт. |  |
| Дополнительные требования |  |
| Наименование предприятия-заказчика |  |
| Адрес предприятия-заказчика |  |
| Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |  |
| место печати | ____________________________подпись |