ТОВ «Проммашсервіс»

тел. +38 (056) 376-50-40, +38 (056) 376-50-30, +38 (050) 545-59-95,

E-mail: opms12@mail.ru      www.dneprmash.com.ua

# Кран мостовой подвесной однобалочный двухпролетный общего назначения г/п 5 т

Рисунок не определяет конструкцию крана

Основные технические характеристики:

| 1. Грузоподъемность, т | 5 |
| --- | --- |
| 2. Пролет крана Ln, м | 7,5+7,5 | 9,0+9,0 | 10,5+10,5 | 12,0+12,0 |
| 3. Высота подъема крюка H, м | 6…36 |
| 4. Номер профиля двутавровой балки для кранового пути по ГОСТ 19425-74 | 30М, 36М, 45М |
| 5. Размеры, мм | А min | 900 |
|  | В min | 2100 |
|  | h1 | 600 | 720 |
|  | h, L1, L2 *) | зависит от выбранной электротали |
| 6. Группа режима работы крана по ГОСТ 25546-82(ISO 4301/1-86) | 3К (А3) |
| 7. Скорость, м/с | подъема | 0,13; 0,03/0,13*) |
|  | передвижения грузовой тележки | 0,33; 0,53*) |
|  | передвижения крана | 0,4 |
| 8. Управление краном | с пола; радиоуправление |
| 9. Токоподвод | Кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный |
| 10. Род тока и напряжение: | переменный - 380 В; 50 Гц |
| 11. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт (max)*) | 3х0,55 + 8 + 0,55 (2х0,55 при Нпод.>9м) |
| 12. Масса крана, т (max) | 3,07 | 3,56 | 3,8 | 4,3 |
| 13. Нагрузка на колесо, не более кН (max) | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 8,9 |
| 14. Климатическое исполнение, категория размещения | У2, У3 |
| 15. Температура окружающей среды, °С | -20...+40 (-40…+40) |
| 16. Исполнение крана | общепромышленное, пожаробезопасное |

ТОВ «Проммашсервіс»

тел. +38 (056) 376-50-40, +38 (056) 376-50-30, +38 (050) 545-59-95,

E-mail: opms12@mail.ru      www.dneprmash.com.ua

# Кран мостовой подвесной однобалочный двухпролетный общего назначения г/п 5 т

| СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ КРАНА |
| --- |
| Пролет крана, Ln, м. |  |
| Длина консолей, lк |  |
| Высота подъема, H, м. |  |
| Температура эксплуатации, град. С |  |
| Климатическое исполнение | У3 (в помещении) | У2 (под навесом) | У1 (на улице) |
| Исполнение крана | Общепромышленное | Пожаробезопасное |
| Токоподвод | Кабельный | Троллейный открытый | Троллейный закрытый |
| Управление краном | С пола | Радиоуправление |
| Наименование транспортируемого груза |  |
| Количество заказываемых кранов |  |
| Дополнительные требования |  |
| Наименование предприятия-заказчика |  |
| Адрес предприятия-заказчика |  |
| Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |  |
| место печати | ____________________________подпись |

По специальному заказу данные краны могут изготавливаться:

с размерами, отличными от указанных в таблице; с режимом работы А4 (4К); А5 (5К), при этом размеры крана будут отличны от указанных в таблице; с тормозами на передвижение крана; с концевыми выключателями; с устройством плавного пуска и остановки либо частотными преобразователями, позволяющими изменять скорости крана; с мотор- редукторами на передвижение крана другого производителя.